## Slide 1: خانه های هوشمند

## Slide 2: فهرست مطالب
خانه های هوشمند و نیاز های گوناگون
  کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند
    کاهش قیمت برق مصرفی
    کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند
  خانه هوشمند و کنترل از راه دور
    استفاده از شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه ها
    ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن
    نمایشگر خانگی
  خانه ایمن
    سیستم امنیتی در خانه های هوشمند
معماری خانه هوشمند
  انواع ساختار کنترلر مرکزی
  روش های گوناگون ارتباط داخلی
  پیاده سازی PLC
  نرم افزارHomeControl

## Slide 3: کاهش قیمت برق مصرفی
تعدیل پیک برق مصرفی

## Slide 4: تعدیل پیک برق مصرفی
برنامه ریزی وسایل منزل
تشخیص توان راکتیو
روش های مبتنی بر مقایسه

## Slide 5: برنامه ریزی وسایل منزل
نخست باید وسایلی را که برنامه آن ها قابل تغییر است شناسایی و مصرفشان را مانیتور کنیم:
لباسشویی
ظرف شویی
کولر
گرمایش
چراغ های چند شاخه

## Slide 6
برنامه ریزی وسایل منزل
چند مثال از وسایلی که این قابلیت را ندارند:
تلویزیون
چراغ های تک لامپی مثل سرویس های بهداشتی
یخچال و فریزر
مایکروفر
اتو

## Slide 7
برنامه ریزی وسایل منزل
دو روش برای کاهش مصرف اینگونه وسایل وجود دارد:
برنامه ریزی و تعیین زمان روشن شدن
کاهش مصرف برخی وسایل در زمان اوج مصرف

## Slide 8
برنامه ریزی و تعیین زمان روشن شدن
این روش مربوط به وسایلی است که زمان روشن کردن آن ها قابل تغییر است. مانند ماشین لباس شویی
تعیین زمان روشن شدن بر اساس:
  قیمت برق
  نیاز مصرف کننده
برای برخی وسایل مثل اتو می توان زمان مناسب مصرف را به کاربر پیشنهاد داد.

## Slide 9
برنامه ریزی وسایل منزل
دو روش برای کاهش مصرف اینگونه وسایل وجود دارد:
برنامه ریزی و تعیین زمان روشن شدن
کاهش مصرف برخی وسایل در زمان اوج مصرف

## Slide 10
کاهش مصرف برخی وسایل در زمان اوج مصرف
برخی وسایل حتما باید استفاده شوند و مصرفشان تنها قابل کاهش است:
  وسایل گرمایشی و سرمایشی
  چراغ های چند شاخه

## Slide 11: تعدیل پیک برق مصرفی
برنامه ریزی وسایل منزل
تشخیص توان راکتیو
روش های مبتنی بر مقایسه

## Slide 12
تشخیص توان راکتیو
کنتورهای جدید قابلیت محاسبه توان راکتیو مصرفی را دارند.
با اندازه گیری اختلاف فاز جریان و ولتاژ می توان توان راکتیو هر دستگاه را محاسبه نمود.
در صورت مشاهده مصرف توان راکتیو می توان با قرار دادن خازن مناسب این نوع از مصرف را کاهش داد

## Slide 13: تعدیل پیک برق مصرفی
برنامه ریزی وسایل منزل
تشخیص توان راکتیو
روش های مبتنی بر مقایسه

## Slide 14
مقایسه الگوی یک واحد با سایر واحد های مشابه در یک مجموعه مسکونی
بحث های مربوط به امنیت اطلاعات شخصی
مقایسه بر اساس میزان مصرف برق در:
  روشنایی
  گرمایش و سرمایش
مقایسه بر اساس هزینه مصرف برق
  برنامه ریزی و کاهش پیک مصرف
روش های مبتنی بر مقایسه

## Slide 15: فهرست مطالب
خانه های هوشمند و نیاز های گوناگون
  کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند
    کاهش قیمت برق مصرفی
    کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند
  خانه هوشمند و کنترل از راه دور
    استفاده از شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه ها
    ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن
    نمایشگر خانگی
  خانه ایمن
    سیستم امنیتی در خانه های هوشمند
معماری خانه هوشمند
  انواع ساختار کنترلر مرکزی
  روش های گوناگون ارتباط داخلی
  پیاده سازی PLC
  نرم افزارHomeControl

## Slide 16: کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند
مانیتور کردن مصرف انرژی در طول شبانه روز
کاهش مصرف انرژی
جا به جایی بازه های اوج مصرف انرژی

## Slide 17: مانیتور کردن مصرف انرژی
چیزی را که نشود اندازه گرفت نمی شود کنترل کرد.
مشخص کردن افزایش یا کاهش مصرف انرژی
روند کلی مصرف انرژی در دوره های زمانی (روزانه، ماهانه و ...)
5 تا 15 درصد کاهش مصرف انرژی
ایجاد امکان مانیتور کردن مصرف کل خانه
مانیتور کردن مصرف هر یک از وسایل برقی
لود روزانه مصرف انرژی ماشین ظرف شویی
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.058 | 0.082 | 0.09 | 0.105 | 0.087 | 0.082 | 0.058 | 0.05 | 0.058 | 0.058 | 0.07 | 0.034 | 0.068 | 0.062 | 0.022 | 0 | 0

## Slide 18: مانیتور کردن مصرف انرژی
امکان برنامه ریزی و یادگیری با استفاده از رکوردهای مصرف انرژی جهت کاهش دادن قیمت انرژی مصرفی
امکان پیش بینی مصرف در صورت تغییر برنامه کنترل مصرف انرژی
بهینه سازی مصرف انرژی
بیشترین هزینه انرژی مصرفی مربوط به چیست و راهکار اصلاح آن
پیدا کردن نشت انرژی

## Slide 19: ابزار اندازه گیری مصرف
اندازه گیری جریان
اندازه گیری ولتاژ
اختلاف فاز
اندازه گیری مصرف اکتیو و پسیو
نمونه برداری ولتاژ و جریان
انتقال اطلاعات به واحد کنترل مرکزی

## Slide 20: ابزار های اندازه گیری – دما
سنسور های دمای داخلی و بیرونی
اندازه گیری دما و رطوبت محیط
اندازه گیری دمای آب گرم، استخر و یا جکوزی
انتقال اطلاعات به واحد کنترل مرکزی
استفاده از سنسور های مختلف تماسی و غیر تماسی

## Slide 21: ابزار های اندازه گیری – نور
اندازه گیری میزان روشنایی محیط بیرونی
اندازه گیری میزان روشنایی محیط های داخلی خانه
تنظیم روشنایی با توجه به روشنایی محیط بیرونی
انتخاب سنسور مناسب بر اساس کارایی مورد نظر
انتقال اطلاعات به واحد کنترل مرکزی

## Slide 22: کاهش مصرف مرتبط با نور
کنترل روشنایی مکان ها با توجه به حضور یا عدم حضور افراد
  سنسور های تشخیص حضور افراد:
    سنسور های حرکتی: مناسب برای راهرو ها، راه پله و ...
    سنسورهای حرارتی: مناسب برای اتاق ها و ...
کنترل میزان روشنایی چراغ ها با توجه به نور محیط بیرونی
  در طول روز لازم نیست همه ی چراغ ها و با تمام توان خود روشن باشند

## Slide 23: کاهش مصرف مرتبط با نور
کنترل میزان نور ورودی به داخل خانه
  در صورتی که نور محیط مناسب است
ایجاد پروفایل های مختلف کاری برای روشنایی خانه
  مطالعه
  دیدن تلویزیون
  خواب
  ....

## Slide 24: کاهش مصرف مرتبط با دما
تنظیم اتوماتیک دمای درون خانه روی درجه حرارت مشخص
  باعت کنترل مصرف و عدم روشن بودن دائم سیستم گرمایش یا سرمایش
امکان یادگیری از کاربر با توجه به دماهای مورد علاقه او و همچنین در زمان هایی که فراموش می کند سیستم را خاموش یا روشن کند.
  عدم اتلاف انرژی به دلیل اشتباهات انسانی
انتخاب دمای بهینه با توجه به دمای محیط بیرونی
امکان کنترل سیستم به صورت ریموت
  تنظبم دما، روشن و خاموش کردن سیستم در صورت فراموشی

## Slide 25: فهرست مطالب
خانه های هوشمند و نیاز های گوناگون
  کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند
    کاهش قیمت برق مصرفی
    کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند
  خانه هوشمند و کنترل از راه دور
    استفاده از شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه ها
    ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن
    نمایشگر خانگی
  خانه ایمن
    سیستم امنیتی در خانه های هوشمند
معماری خانه هوشمند
  انواع ساختار کنترلر مرکزی
  روش های گوناگون ارتباط داخلی
  پیاده سازی PLC
  نرم افزارHomeControl

## Slide 26: استفاده از شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه ها
کاربرد ها
پیاده سازی
پروتکل های ارتباطی
اعتبار سنجی

## Slide 27: کاربرد شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه
برای هوشمند سازی خانه در کاربرها و مکان های مختلف از زیرساخت های مختلفی استفاده شده است. یکی از مهمترین و در دسترس ترین آن ها شبکه GSM و موبایل است.
از قابلیت های این شبکه می توان در جهت دستور گیری از کاربر و گزارش دهی به وی استفاده کرد.

## Slide 28: قابلیت های شبکه موبایل و کاربرد ها در خانه ی هوشمند
ارسال پیامک
برقراری تماس
اینترنت GPRS
به طور مثال با تماس با سیستم کنترل کننده ی مرکزی و وارد کردن کد های خاصی که هر کدام مربوط به بخشی از سیستم است می توان قسمت های مختلف خانه را کنترل کرد و یا از .ضعیت فعلی آن ها مطلع شد.

## Slide 29: سیستم پیام کوتاه
پیام کوتاه در زندگی امروزی بسیار استفاده می شود و تقریبا هر کسی به آن دسترسی دارد
کاربر می تواند با استفاده از بستر شبکه موبایل به مرکز کنترل خانه ی هوشمند پیام کوتاه ارسال کند و یک سری اطلاعات را با یکدیگر رد و بدل کنند.
پیامک ها حاوی دو نوع اطلاعات خواهند بود:
دستورات و فرامین (از کاربر به کنترلر)
  خاموش یا روشن کردن قابیلت های خانه
  تنظیم مشخصات این قابلیت ها
  …
گزارش ها و وضعیت ها
  وضعیت سنسور های موجود
  وضعیت روشنایی و چراغ های خانه
  وضعیت سیستم تهویه مطبوع
  وضعیت درها (باز بودن، بسته بودن، قفل بودن) (اطزاعات امنیتی)
  کنترل و گزارش ورود و خروج افراد له خصوص فرزندان
  تماس هایی که با منزل گرفته شده یا افرادی که به منزل مراجعه کرده اند.
  …

## Slide 30: برقراری تماس
تماس با کنترلر مرکزی خانه هوشمند با استفاده از تلفن همراه یا ثابت
کارکرد و نحوه ی تبادل اطلاعات در این سیستم نیز مانند سیستم پیام کوتاه می باشد به علاوه ی ویژگی های اضافی:
  تلفن های بدون پاسخ و پیام های دستگاه پیغام گیر می تواند در پشت خط برای کاربر پخش شود.
  آیفن خانه می تواند قابلیت ضبط پیام را داشته باشد و در صورت نیاز این پیام ها نیز میتواند برای کاربر در پشت خط تلفن پخش شوند.
  گزارش ها و وضعیت فعلی خانه و تنظیمات مورد درخواست کاربر می تواند با استفاده از گزارش صوتی به کاربر ارائه شوند.

## Slide 31: Internet and GPRS
امروزه اینترنت بسیار فراگیر شده و کاربردهای آن در همه زمینه های مختلف زندگی گسترده شده و ارتباطات با این بستر بسیار آسان و سریع گشته است.
کاربر می تواند با استفاده از شبکه گسترده اینترنت (چه از طریق موبایل و چه از طریق کامپیوتر شخصی) و با دسترسی به ای-میل شخصی اش به مرکز کنترل خانه هوشمند متصل شده و فرمانهایی را صادر کند.
1- فرمان های اجرایی شامل کنترل اجزای متصل به مرکز کنترل خانه هوشمند
2- فرمان های اعلام وضعیت اجزای متصل به مرکز کنترل خانه هوشمند

## Slide 32: استفاده از گوشی های هوشمند در خانه هوشمند
ویژگی های ذکر شده برای سیستم برقراری تماس، سیستم پیام کوتاه و یا اینترنت GPRS همگی می توانند در داخل نرم افزار های گوشی موبایل مجتمع شوند. چه گوشی های هوشمند کنونی و چه گوشی های قدیمی تر با سیستم عامل هایی مثل symbian و java
این نرم افزار تعاملی قابلیت های موجود در خانه ی هوشمند را در قالب یک نرم افزار در آورده و دستورات با استفاده از پروتکل مشخصی تبدیل به داده های پیام کوتاه و یا تماس می وشند و با استفاده از شبکه ی موبایل به کنترلر انتقال داده می شوند. و یا با استفاده از شبکه ی wifi داخلی خانه به کنترلر ارسال شوند.
همچنین گزارشات کنترلر نیز می توانند به همین طریق به کاربر ارسال شوند و در نرم افزار در قالب یک GUIنمایش داده شوند.

## Slide 33: پیاده سازی شبکه GSM
بسیاری از شبکه های موبایل در حال حاضر برای تست و آزمایش کارکرد سیستم خود از ماژول های آماده ی SIM300 و یا SIM900 استفاده می کنند
این ماژول ها پروتکل های شبکه ی GSM و سیگنالینگ های مربوط به لایه ی فیزیکی را برای یک سیم کارت مشخص ایجاد می کند و از طریق آن ارتباط با شبکه ی GSM ایجاد می شود.
بعد از برقراری ارتباط با شبکه ی GSM با استفاده از ارتباط سریال می توان این ماژول را کنترل کرد و یک سری دستورات پیش فرض به نام AT COMMANDS برای کنترل ماژول مورد استفاده قرار می گیرند.

## Slide 34: ساختار ارتباطی ماژول
ارتباط به صورت سریال
استفاده از پورت 9 تایی سریال
قابلیت استفاده با انواع مدل های دست دادن و سرعت های متفاوت
امکان autobaud برای تشخیص میزان نرخ داده سریال بر روی پورت
در حالت بدون hand shaking بدون بیت پریتی سیگنال های rx tx GND و RTS مورد استفاده قرار میگیرند

## Slide 35: پروتکل ارتباطی با ماژول موبایل
مجموعه دستورات مورد استفاده به نام ATcommands هستند که با ارسال آن ها به ماژول به صورت سریال امکان باز یابی اطلاعات و یا اجرای فرامین ارتباطی میسر می شود.
نمونه ای ای این دستورات و پاسخ متناسب ماژول در زیر آمده است:
ATD09352294948;<enter>
این دستور جهت برقراری تماس با استفاده از شبکه موبایل میباشد
پیغام های متناسب در صورت اشغال بودن شبکه یا تلفن مورد نظر، و یا برقراری تماس به کاربر داده خواهد شد.

## Slide 36: اطلاعات مربوط به ارسال پیامک از طریق شبکه
فرمت دستور ارسالی به این ترتیب خواهد بود:
AT+CMGS=”09352294948”,129;\r<enter>
><write your sms here><ctrl+z > (or) <Esc>
با اجرای این دستور می توان یک پیامک به شماره مورد نظر ارسال کرد. پاسخ ماژول که به نوعیACK خوانده می شود به این صورت خواهد بود و حاوی اطلاعات مربوط به شماره پیامک ذخیره شده در حافظه نیز می باشد.
+CMGS: <value>
OK

## Slide 37: تست و پیاده سازی
با استفاده از پنجره ی هایپر ترمینال و برنامه ی MATLAB و میکروکنترلر ها کارایی ماژول تست گردید. پیاده سازی آن در حال حاضر با استفاده از میکرو کنترلز ها صورت گرفته و تمام فرامین و گزارش ها از این طریق ارسال و بازیابی میشوند.

## Slide 38: تست و پیاده سازی

## Slide 39: مثال: دریافت پیامک و اجرای دستورات مرتبط
دریافت پیامک از طریق ماژول
پردازش توسط کنترل کننده ی ماژول
اجرای دستورات مورد نظر در صورت اعتبار داشتن پیامک
آماده کردن گزارش برای پاسخ گویی
ارسال به کنترل کننده ی ماژول
ارسال پیامک از طریق ماژول
ارسال به واحد مرکزی
بررسی پروتکل ها

## Slide 40: لیست بعضی از دستورات مورد استفاده در ماژول

## Slide 41: پروتکل امنیتی میان ماژول کنترل کننده و کاربر
هر سیستمی نیاز به امنیت و سلسله مراتب دسترسی به اطلاعات دارد.
اطلاعات اصلی فقط در اختیار سازنده قرار دارد. مانند:
  پروتکل های داخلی
  نحوه ی ارتباط ماژول ها
  و...
برای هر قسمت از خانه ی هوشمند نیاز به پروتکل خاص خود وجود دارد.
  ارتباط داخلی
  ارتباط با شبکه موبایل
  برقراری لینک بین داخل و خارج خانه
  ارتباط با شبکه ی انرژی
  و...

## Slide 42: بعضی پروتکل های مورد استفاده برای اعتبار سنجی فرستنده دستورات
اولین و پیش پا افتاده ترین: شماره تلفن همراه کاربر
ایجاد رمز عبور و رمز کاربری
ایجاد فرمت خاص ارسال پیام ها
ایجاد کدینک پبام های ارسالی
هر یک از موارد فوق در چهار حالت استفاده از شبکه ی موبایل پیاده سازی متفاوتی دارند:
  ارسال و دریافت پیامک
  برقراری تماس
  استفاده از GPRS
  برقراری لینک با استفاده از mobile app

## Slide 43: پروتکل امنیتی در حالت استفاده از سرویس پیامک
به دلیل ذخیره شدن پیامک ها و امکان دسترسی آسان به تلفن همراه فرد دارای اعتبار از امنیت پایین تری برخوردار است.
راه های ایمن سازی:
  ایجاد رمز عبور و کاربری برای کنترل هر قسمت از خانه – به دلیل استفاده از پیامک و ذخیره سازی پیامک ها از امنیت کمتری برخوردار است
  تعیین سوال ها و جواب های مشخص بین کاربر و کنترلر و دادن اعتبار به کاربر در صورت درست پاسخ دادن به سوالات (همانند آن چه که در ایمیل های استفاده می شود.)
  ...

## Slide 44: پروتکل امنیتی در حالت استفاده از سرویس برقراری تماس
شماره تلفن فرد تماس گیرنده
ایجاد رمز عبور و کاربری: امنیت و اطمینان بالا
تشخیص کلید فشرده شده شرح داده شده در بخش ارتباط تلفنی

## Slide 45: پروتکل امنیتی در حالت استفاده از سرویس mobile app
نرم افزار های موبایل قابلیت استفاده ازشبکه اینترنت، شبکه بی سیم و شبکه موبایل را دارند.
هر یک از موارد فوق با گوشی های هوشمند قابل پیاده سازی است
همچنین نقطه ضعف موجود در بخش رمز عبور در ارتباط پیامکی قابل حل است.

## Slide 46: فهرست مطالب
خانه های هوشمند و نیاز های گوناگون
  کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند
    کاهش قیمت برق مصرفی
    کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند
  خانه هوشمند و کنترل از راه دور
    استفاده از شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه ها
    ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن
    نمایشگر خانگی
  خانه ایمن
    سیستم امنیتی در خانه های هوشمند
معماری خانه هوشمند
  انواع ساختار کنترلر مرکزی
  روش های گوناگون ارتباط داخلی
  پیاده سازی PLC
  نرم افزارHomeControl

## Slide 47: ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن
- مزایای ارتباط تلفنی
- اصول ارتباط از طریق تلفن
  - ساختار خطوط تلفن و نحوه برقراری ارتباط
- مدارهای طراحی شده برای برقراری ارتباط و کنترل خانه هوشمند از طریق خطوط تلفن
- مسایل مربوط به امنیت
- سیستم های پیاده شده در جهان بر مبنای ارتباط از طریق شبکه تلفن

## Slide 48: مزایای ارتباط تلفنی
عدم نیاز به فن آوری یا ساختار زیربنایی خاص و پیچیده
عدم نیاز به خط تلفنی جدا برای این منظور
قابلیت استفاده در فواصل بسیار دور
قابلیت کنترل کامل خانه تنها با فشردن چند کلید تلفن
هزینه بسیار پایین
درصد خطای بسیار ناچیز
استفاده آسان بدون نیاز به آموزش اولیه
قابلیت اتصال به شبکه مرکزی و هماهنگی با دیگر روش های کنترلی

## Slide 49: ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن
- مزایای ارتباط تلفنی
- اصول ارتباط از طریق تلفن
  - ساختار خطوط تلفن و نحوه برقراری ارتباط
- مدارهای طراحی شده برای برقراری ارتباط و کنترل خانه هوشمند از طریق خطوط تلفن
- مسایل مربوط به امنیت
- سیستم های پیاده شده در جهان بر مبنای ارتباط از طریق شبکه تلفن

## Slide 50: ساختار شبکه تلفن ثابت
اتصال هر خط با شماره مخصوص به خود به شبکه مرکزی
امکان برقراری ارتباط با خط مورد نظر تنها با شماره گیری
ارتباط از دو طریق پالس (قدیمی) و تن (جدید)

## Slide 51: ساختار برقراری ارتباط به صورت Tone
هنگام فشردن کلید تلفن موجی سینوسی متشکل از دو فرکانس ایجاد می شود.
- Dual Tone Multiple Frequency (DTMF)
یک فرکانس نمایانگر موقعیت افقی کلید (فرکانس های پایین)
یک فرکانس نمایانگر موقعیت عمودی کلید (فرکانس های بالا)
f(t) = A0sin(2*П*fa*t) + B0sin(2*П*fb*t)
(0.7 < (A/B) < 0.9)V

## Slide 52: ساختار برقراری ارتباط به صورت Tone
فرکانس ها به گونه ای انتخاب شدند که هارمونیک یکدیگر نباشند
در فرستنده سیگنال DTMFایجاد شده در گیرنده رمز گشایی می شود و کلید زده شده مشخص می شود.
یکتایی و قابلیت بالا در مقابل پالس
قابلیت ایجاد بدون نیاز به تلفن، با استفاده از UM91214

## Slide 53: رمز گشایی سیگنال DTMF
رمز گشایی نسبتا ساده، نیاز به تنها تشخیص دو فرکانس
متداول ترین راه استفاده از MT-8870
فیلتر آنالوگ و دکودر، مجتمع در یک IC 18 پایه
موجود در بازار ایران با قیمت پایین
مدار جانبی ساده، تنها نیاز به مقاومت، خازن و کریستال
خروجی به صورت یک عدد 4 بیتی باینری

## Slide 54: نحوه برقراری ارتباط در دستگاه گیرنده
هنگام برقراری تماس، برای آگاهی دستگاه گیرنده، موجی سینوسی به فرکانس 25-30 هرتز، با توان 70-90 میلی وات (rms) به گیرنده ارسال می شود.
ولتاژDC خط 50 ولت است.
هنگام برداشتن دستگاه مقاومتی به اندازه 220 اهم در خط قرار می گیرد.
مقاومت ولتاژ روی خط را به 12 ولت کاهش می دهد.
کاهش ولتاژ به 12 ولت فرستنده را از برقراری تماس مطلع می کند.

## Slide 55
ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن
- مزایای ارتباط تلفنی
- اصول ارتباط از طریق تلفن
  - ساختار خطوط تلفن و نحوه برقراری ارتباط
- مدارهای طراحی شده برای برقراری ارتباط و کنترل خانه هوشمند از طریق خطوط تلفن
- مسایل مربوط به امنیت
- سیستم های پیاده شده در جهان بر مبنای ارتباط از طریق شبکه تلفن

## Slide 56: شماتیک بخش های کلی مدار برقرار کننده ارتباط و کنترل

## Slide 57: آشکار ساز زنگ
تشکیل شده از:
  Optocoupler
  555-Timer در حالت مونو استیبل با دوره قابل تنظیم
  T = 1.1RA.CA
  ترانزیستور قدرت و رله برای وصل خودکار کنترلر

## Slide 58: آشکار ساز DTMF
دکودر 8870 و مدار جانبی
دکودر 7-Seg برای نمایش کلید فشرده شده
دکودر 4-16 برای مشخص کردن وسیله انتخاب شده

## Slide 59: بازخورد و تشخیص وضعیت قطعات
سیستم باید در ابتدا کاربر را از وضعیت فعلی وسیله مورد نظر آگاه کند.
در صورت تشخیص کاربر وضعیت دستگاه تغییر یابد
پیامی مبنی بر تایید تغییر وضعیت به کاربر ارسال شود.
راه های مختلفی برای این منظور وجود دارد:
  ارتباط با بخش کنترلر مرکزی و اجرای دستورها از طریق آن
  کنترل و تعیین وضعیت قطعات به صورت مستقل و با استفاده از میکرو مستقل
  تایید پیام به صورت گفتاری توسط میکرو (پیچیده) یا به صورت ایجاد بوق برای وضعیتی خاص (ساده)

## Slide 60
ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن
- مزایای ارتباط تلفنی
- اصول ارتباط از طریق تلفن
  - ساختار خطوط تلفن و نحوه برقراری ارتباط
- مدارهای طراحی شده برای برقراری ارتباط و کنترل خانه هوشمند از طریق خطوط تلفن
- مسایل مربوط به امنیت
- سیستم های پیاده شده در جهان بر مبنای ارتباط از طریق شبکه تلفن

## Slide 61: امنیت کنترل از طریق خط ثابت
به جز کاربر تایید شده کسی قادر به کنترل قطعات نباشد
کنترل از طریق تماس با تلفن خانه انجام می گیرد. به سادگی می توان از آن سو استفاده کرد.
در صورت تغییر، به کاربر اصلی از طریق sms یا دیگر روش ها اطلاع داده شود.
شماره تماس گیرنده ذخیره شود تا در مواقع لزوم قابل استفاده باشد.
افزایش افراد مجاز برای کنترل به سادگی انجام پذیرد.
درصورت حذف فردی از واجدین شرایط کنترل، آن فرد قادر به سو استفاده نباشد.

## Slide 62: راهکار های افزایش امنیت
امکان کنترل تنها از طریق شماره تلفن های خاص:
- سادگی پیاده سازی
- محدودیت در نحوه کنترل
- عدم کارایی مناسب در تشخیص افراد واجد صلاحیت
امکان کنترل از طریق اعلام شماره رمز:
    سادگی نسبی
    کاهش احتمال خطا
    عدم کارایی مناسب هنگام حذف افراد
هر دو روش در دنیا پیاده سازی شده و به مرحله فروش تجاری رسیده اند

## Slide 63: راهکار های افزایش امنیت
امکان کنترل بر مبنای تشخیص صدای فرد:
    بسیار پیچیده
    پر هزینه
    خطای صفر
    کارایی مناسب برای قطع دسترسی افراد ناشایسته
نمونه تحقیقاتی آن در موسسات تحقیقاتی آمریکا پیاده سازی شده است. هنوز به مرحله فروش تجاری نرسیده است

## Slide 64
ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن
- مزایای ارتباط تلفنی
- اصول ارتباط از طریق تلفن
  - ساختار خطوط تلفن و نحوه برقراری ارتباط
- مدارهای طراحی شده برای برقراری ارتباط و کنترل خانه هوشمند از طریق خطوط تلفن
- مسایل مربوط به امنیت
- سیستم های پیاده شده در جهان بر مبنای ارتباط از طریق شبکه تلفن

## Slide 65: سیستم های پیاده شده بر مبنای ارتباط از طریق تلفن
شبکه های هوشمند بانکی
تلفن های گویا بر مبنای گرفتن بازخورد از کاربر
شبکه داده یک پارچه ISDN برای اجتماع انواع شبکه های داده از طریق خط تلفن
ارتباط با بخش کنترل و انجام فرامین در خانه های هوشمند – در حال پژوهش و آزمایش

## Slide 66: فهرست مطالب
خانه های هوشمند و نیاز های گوناگون
  کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند
    کاهش قیمت برق مصرفی
    کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند
  خانه هوشمند و کنترل از راه دور
    استفاده از شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه ها
    ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن
    نمایشگر خانگی
  خانه ایمن
    سیستم امنیتی در خانه های هوشمند
معماری خانه هوشمند
  انواع ساختار کنترلر مرکزی
  روش های گوناگون ارتباط داخلی
  پیاده سازی PLC
  نرم افزارHomeControl

## Slide 67: نمایشگر خانگی

## Slide 68
کاربردهای نمایشگر خانگی
نمایش مصرف برق
کنترل و مدیریت

## Slide 69: نمایش مصرف برق
چرا نمایش مصرف برق در هوشمند سازی خانه اهمیت دارد ؟
آگاه سازی مصرف کننده از شیوه ی مصرف
صرفه جویی و بهره برداری بهینه از برق
مشاهده ی قیمت برق در هر لحظه
انتخاب تامین کننده ی برق
در شبکه های کنونی
نمایشگر خانگی
نمایشگر خانگی
در شبکه های هوشمند آتی

## Slide 70: کنترل خانه
نمایشگر خانگی می تواند نقش ریموت کنترل (کنترل کننده ی دستی ) را ایفا کند .
کنترل وسابل برقی از راه دور
ریموت کنترل
برنامه ربزی برای سیستم های خانه (روشنایی ، گرمایشی و ... )
تسهیل زندگی
صرفه جویی در مصرف برق

## Slide 71: مثال
کنترل سیستم روشنایی خانه با استفاده از ریموت کنترل
کنترل وسایل از راه دور : چراغ های اتاق شماره 1 روشن شود .
انتخاب مدیریت هوشمند : سیستم روشنایی به گونه ای باشد که هر اتاقی که فردی به آن وارد شود چراغ هایش روشن شود .
کنترل وسایل آشپزخانه
ماشین ظرف شویی ساعت 3 صبح روشن شود .

## Slide 72: چگونگی تبادل اطلاعات برای کنترل خانه
Main Controller
Home Display

## Slide 73: نمایشگرهای پرفروش دنیا چگونه اند ؟
Energy Hub
Tendril

## Slide 74: نمایشگرهای پرفروش دنیا چگونه اند ؟
Agilewaves
Google PowerMeter

## Slide 75: فهرست مطالب
خانه های هوشمند و نیاز های گوناگون
  کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند
    کاهش قیمت برق مصرفی
    کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند
  خانه هوشمند و کنترل از راه دور
    استفاده از شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه ها
    ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن
    نمایشگر خانگی
  خانه ایمن
    سیستم امنیتی در خانه های هوشمند
معماری خانه هوشمند
  انواع ساختار کنترلر مرکزی
  روش های گوناگون ارتباط داخلی
  پیاده سازی PLC
  نرم افزارHomeControl

## Slide 76: سیستم امنیتی در خانه های هوشمند
مشاهده و کنترل خانه از راه دور
کنترل ورود و خروج
امنیت
  امنیت جانی
  امنیت مالی

## Slide 77: مشاهده و کنترل خانه از راه دور
ارسال تصاویر از طریق GPRS
مشاهده خانه از طریق وبگاه اینترنتی
دریافت تصویر خانه از طریق MMS
دریافت تصویر خانه از طریق ایمیل

## Slide 78: سیستم امنیتی در خانه های هوشمند
مشاهده و کنترل خانه از راه دور
کنترل ورود و خروج
امنیت
  امنیت جانی
  امنیت مالی

## Slide 79: کنترل ورود و خروج
تشخیص هویت شخص وارد شونده
  اثر انگشت
  رمز عبور
  تشخیص چهره
  ID Card
گزارش ورود و خروج به صاحبان
  اطلاع ورود و خروج اطفال به والدین

## Slide 80: سیستم امنیتی در خانه های هوشمند
مشاهده و کنترل خانه از راه دور
کنترل ورود و خروج
امنیت
  امنیت جانی
  امنیت مالی

## Slide 81: امنیت مالی و جانی
امنیت مالی
  سرقت
  نشت آب و گاز
  ...
امنیت جانی
  آتش سوزی
  خرابی دودکش
  ...

## Slide 82: سیستم امنیتی در خانه های هوشمند
مشاهده و کنترل خانه از راه دور
کنترل ورود و خروج
امنیت
  امنیت جانی
  امنیت مالی

## Slide 83: امنیت جانی
افراد سالمند
  کنترل پارامترهای زیست شناختی شخص سالمند
  تشخیص تغییرات ناگهانی یا خطر ناک
  اطلاع رسانی به صاحبان خانه
  اطلاع رسانی به اورژانس

## Slide 84: امنیت جانی
آتش سوزی
  تشخیص آتش از طریق سنسور های مربوطه
  فعال سازی آژیر امنیتی
  اطلاع رسانی به صاحبان خانه
  اطلاع رسانی به آتشنشانی

## Slide 85: امنیت جانی
خرابی دودکش
  تشخیص گاز گرفتگی از طریق سنسور های CO
  فعال سازی آژیر امنیتی
  اطلاع رسانی به صاحبان خانه
  اطلاع رسانی به آتشنشانی و اورژانس

## Slide 86: سیستم امنیتی در خانه های هوشمند
مشاهده و کنترل خانه از راه دور
کنترل ورود و خروج
امنیت
  امنیت جانی
  امنیت مالی

## Slide 87: امنیت مالی
سرقت
  تشخیص ورود غیر مجاز
  فعال سازی آژیر امنیتی
  اطلاع رسانی به صاحبان
  اطلاع رسانی به پلیس
  ...

## Slide 88: امنیت مالی
نشت منابع
  کنترل مسیرهای ورودی خروجی آب و گاز
  تشخیص وجود نشتی
  تعیین محل تقریبی نشتی
  اطلاع رسانی به صاحبان خانه

## Slide 89: فهرست مطالب
خانه های هوشمند و نیاز های گوناگون
  کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند
    کاهش قیمت برق مصرفی
    کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند
  خانه هوشمند و کنترل از راه دور
    استفاده از شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه ها
    ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن
    نمایشگر خانگی
  خانه ایمن
    سیستم امنیتی در خانه های هوشمند
معماری خانه هوشمند
  انواع ساختار کنترلر مرکزی
  روش های گوناگون ارتباط داخلی
  پیاده سازی PLC
  نرم افزارHomeControl

## Slide 90: انواع ساختار کنترلر مرکزی
مزایا و معایب

## Slide 91: انواع کنترلر مرکزی از نظر کاربرد
کنترلر یک مجتمع مسکونی یا ساختمان
کنترلر یک خانه

## Slide 92: کنترلر یک مجتمع مسکونی یا ساختمان

## Slide 93: قابلیت های کنترلر
دارا بودن سیستم های گوناگون برای اتصال به انواع شبکه های قدرت
قابلیت گسترش برای کنترل کردن مجموعه های بزرگ آپارتمانی و ادارات
اتصال به اینترنت برای دریافت دستورات
اتصال به سنسورهای محیطی از جمله کنتورها، دما سنج و ...

## Slide 94: انواع کنترلر مرکزی از نظر کاربرد
کنترلر یک مجتمع مسکونی یا ساختمان
کنترلر یک خانه

## Slide 95: کنترلر یک خانه

## Slide 96: قابلیت های کنترلر
امکان ارتباط با کاربر از راه های گوناگون
اتصال به اینترنت و سایر شبکه های محلی برای دریافت دستورات
اتصال به سنسورهای محیطی از جمله کنتورها، دما سنج و ...

## Slide 97: انواع ساختار کنترلر مرکزی یک خانه
وابسته
مستقل

## Slide 98: ساختار کنترلر مرکزی وابسته
به صورت نرم افزار بر روی یک رایانه شخصی موجود در خانه
پردازش ها و دریافت فرمان های کاربر بر روی رایانه
سامانه جانبی مخصوص برای اتصال به سایر قسمت ها
سامانه پردازش حسگرها
مدارهای رله و تقویت کننده جهت کنترل کردن بخش های گوناگون خانه

## Slide 99: نمای کلی ساختار کنترلر مرکزی وابسته

## Slide 100: سامانه جانبی کنترلر
وظیفه گرفتن دستورات کاربر از راه های:
  WiFi
  Zigbee
  GSM
  Phone
  Home Display
  …
جمع آوری اطلاعات سنسور های گوناگون
امکان فرمان دادن مستقیم برای کنترل تجهیزات خانه

## Slide 101
سامانه پردازش حسگر ها
محل اتصال سنسور های مختلف
پردازش و تهیه اطلاعات از وضعیت سنسور
قابلیت برقراری ارتباط با سنسور ها از طریق:
  RS232
  A/D converter
  I2C
  USB
  …

## Slide 102
مزایا
قیمت به صرفه
استفاده آسان تر توسط کاربر (رایانه شخصی)
امکان به روز رسانی نرم افزار
آسان تر شدن برقراری ارتباط با نرم افزار های دیگر

## Slide 103
معایب
خانه های بدون رایانه
نیاز به روشن بودن دایم رایانه برای ارسال فرمان
بالاتر بودن امکان اختلال توسط ویروس ها
امکان عدم هماهنگی نرم افزار با سیستم عامل ها و نرم افزار های گوناگون

## Slide 104
انواع ساختار کنترلر مرکزی یک خانه
وابسته
مستقل

## Slide 105: ساختار کنترلر مرکزی مستقل
به صورت سامانه ای مجزا دارای سیستم عامل و نرم افزار
پردازش ها و دریافت فرمان های کاربر بر روی کنترلر
استفاده از رایانه تنها به عنوان یکی از رابط های کاربر با سامانه
سامانه پردازش حسگرها
مدارهای رله و تقویت کننده جهت کنترل کردن بخش های گوناگون خانه

## Slide 106: نمای کلی ساختار کنترلر مرکزی مستقل

## Slide 107: کنترلر مرکزی
نمایشگر لمسی رنگی برای ارتباط با کاربر
دارای پروسسور ARM با قابلیت نصب OS
دارای سیستم عامل مستقل
برنامه اصلی بر روی خود سیستم
اتصال مستقیم با تجهیزات دریافت فرمان های کاربر
اتصال مستقیم به مدارهای حسگر و رله

## Slide 108: مزایا
امکان نصب سیستم عامل های Android و Unix و OS Mac و Windows Mobile
  قابلیت نصب نرم افزار های دلخواه کاربر
  شرکت های متعدد برنامه نویس در این محیط ها
  اتصال ساده به تمامی شبکه ها
  امنیت بالاتر در برابر ویروس ها
عدم نیاز به استفاده از کامپیوتر
تجمیع همه کنترلر های خانه

## Slide 109
معایب
قیمت بالاتر
سخت تر بودن استفاده از آن نسبت به رایانه (گرچه این عیب را می توان با قرار دادن یک نرم افزار رابط قوی برای رایانه کاربر از میان برد.)

## Slide 110: فهرست مطالب
خانه های هوشمند و نیاز های گوناگون
  کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند
    کاهش قیمت برق مصرفی
    کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند
  خانه هوشمند و کنترل از راه دور
    استفاده از شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه ها
    ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن
    نمایشگر خانگی
  خانه ایمن
    سیستم امنیتی در خانه های هوشمند
معماری خانه هوشمند
  انواع ساختار کنترلر مرکزی
  روش های گوناگون ارتباط داخلی
  پیاده سازی PLC
  نرم افزارHomeControl

## Slide 111: روش های گوناگون ارتباط داخلی
بررسی و مقایسه

## Slide 112: عناصر حائز اهمیت در انتخاب روش مناسب ارتباط داخلی در خانه ی هوشمند
سرعت مخابره نسبتا اندک
مصرف انرژی کم
استقرار فیزیکی کم حجم
کم هزینه بودن
پوشش دهی سراسر خانه
قابلیت اطمینان بالاو امنیت در تبادل اطلاعات
ارتباط یکپارچه بین شبکه کنترل داخلی و وسایل برقی
مناسب برای پیغام ها ی کنترلی کوتاه و پشت سر هم در موارد اضطراری

## Slide 113
روش های ارتباط داخلی
خطوط برق
بی سیم

## Slide 114: روش های ارتباط داخلی
انتقال اطلاعات از طریق خطوط برق (PLC) با بهره گیری از خطوط و پریز های موجود در خانه

## Slide 115: پروتکل های اصلی در ارتباط از طریق خطوط برق PLC (Power Line Communication)
X-10
INSTEON
PLCBUS
Lonwork
HomePlug

## Slide 116: X-10 متداول ترین پروتکل در سال های گذشته مزایا
هزینه ی استقرار اندک
عدم نیاز به ایجاد خطوط ارتباطی اضافه(استفاده از خطوط برق موجود در خانه)
نصب راحت برای صاحب خانه
سازگار با محصولات موجود در بازار

## Slide 117
مستعد به پذیرش نویز ناشی از سایر وسایل برقی متصل به خط مشترک انتقال اطلاعات ( powre line)
ارتباط یک طرفه و به تبعیت از آن نداشتن اطلاع از انجام یا عدم انجام دستور فرستاده شده
اغتشاش و تضعیف سیگنال در اثر مسافت (قابلیت اطمینان بسیار اندک)
رابطه معکوس بین زمان لازم در اجرای دستور با مسافت انتقال داده(مسافت بیشتر، طولانی تر شدن زمان اجرای دستور)
معایب

## Slide 118: پیکر بندی سیستم کنترل خانه به روش X-10

## Slide 119: INSTEON مدل بهبود یافته X-10
مزایا
ایجاد امکان ارتباط دو طرفه(قابلیت اطمینان بیشتر)
ساده تر
مصرف انرژی کمتر
زمان پاسخ دهی سریع تر به دستور
معایب:
انحصاری بودن پروتکل

## Slide 120: Power Line Communication Bus (PLC-BUS)
مزایا
استحکام بالا
هزینه ی کمتر نسبت به X-10و INSTEON
قابلیت بررسی وضعیت وسایل برقی(روشن و خاموش بودن)
استفاده از مدولاسیون انحصاری Pulse Position Modulation(PPM) که نرخ ارسال داده 200 bps را فراهم میکند.
معایب
انحصاری بودن پروتکل

## Slide 121: Lonworks
مزایا
نرخ بالای ارسال داده
قابلیت اطمینان بالا
معایب:
هزینه بالا
پیچیدگی استقرار

## Slide 122: HomePlug
طراحی شده بر پایه OSI 7-Layer Model

## Slide 123
قابل ارتباط با شبکه های بی سیم نظیر ZigBee Z-wave
استاندارد شده بر اساس ملزومات اساسی نظیر امنیت در خواندن اتوماتیک کنتور ها و صرفه جویی در مصرف انرژی با توجه به میزان مصرف برای استفاده در خانه های هوشمند
قابل توسعه برای شبکه های هوشمند
HomePlug

## Slide 124
Type | X-10 | INSTEON | PLC-BUS | Lonworks | HomePlug c&c
PHY(Power line) | 60Hz Carrier/Zero-Crossing | 131.64KHZ Carrier Frequency/BPSK modulation | Pulse position modulation | Carrier Frequency dependent | DCSK spread spectrum
Layering | N/A | N/A | N/A | OSI 7-Later Model | PHY/MAC/Network/Host
RATE(bps) | 60 | 180 to 1698 | 200 | 3.6k or 5.4k | 1.25k to 7.5k
Communication | One-way- without ACK | Two-way with ACK/P2P | Two-way | Two-way with ACK/P2P | Two-way with ACK
Reliability | Low | High | High | High | high
Address space | 256 | 16,777,216 | 64,000 | 32,385 nodes per domain | 2,047 node per network
Standard | Open | Proprietary | Proprietary | Open | Open
Cost | Low | Low | Low | Expensive | Low
Deployment | simple | simple | simple | complex | simple
مقایسه روش های مختلف ارتباطی از طریق خطوط برق

## Slide 125
روش های ارتباط داخلی
خطوط برق
بی سیم

## Slide 126
تبادل اطلاعا ت بین فرستنده و گیرنده به صورت بی سیم
روش های ارتباط داخلی

## Slide 127
انواع روش های ارتباط بی سیم
Bluetooth
802.15.4/ZigBee
Z-Wave
RF (Radio Frequency)
(Infra-red) IR

## Slide 128
Z-Wave,Bluethooth,Zigbee ویژگی های
مصرف اندک انرژی
به صرفه بودن
سرعت پایین
قابل انعطاف بودن و گسترش برای پوشش تمام خانه

## Slide 129
مقایسه روش های ارتباط بی سیم
Comparing Wireless Technologies |  | 
Feature(s) | IEE802.15.3 Bluetooth | IEE 802.15.4/ZigBee
Battery Life | Days | Years
Complexity | Complex | Simple
Node/Master | 7 | 65540
Latency | Enumeration up to 10 seconds | Enumeration 30ms
Range | 10m | 70 m-300 m
Extend ability | No | Yes
Base Data Rate | 1Mbps | 250Kbps
Effective Throughput | 700kbps | 100kbps
Security | 64-bit , 128 bit | 128-bit AES and Application layering
Application | File Transfer | Monitoring and Control

## Slide 130
معایب RF, IR, Z-wave و Bluetooth
RF : امنیت پایین اطلاعات
IR : برد ارتباطی بسیار کوتاه و لزوم عدم وجود مانع بین دو وسیله ای که در حال تبادل اطلاعات هستند.
Bluetooth : هزینه نهایی بالا، برد کوتاه ،امکان ارتباط با تنها 7 نقطه در هر لحظه
Z-Wave : انحصاری بودن پروتکل ، انجام آزمایشات محدودو تئوریک بودن نظریات

## Slide 131
نتیجه
استفاده از ترکیب دو روش HomePlug و ZigBee بطوری که نیاز های عملی خانه هوشمند را بر اساس محل و تعداد وسایل برقی موجود در هر اتاق و سنسور ها و ترموستات های متصل به کنترل کننده ارضا کند.

## Slide 132: فهرست مطالب
خانه های هوشمند و نیاز های گوناگون
  کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند
    کاهش قیمت برق مصرفی
    کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند
  خانه هوشمند و کنترل از راه دور
    استفاده از شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه ها
    ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن
    نمایشگر خانگی
  خانه ایمن
    سیستم امنیتی در خانه های هوشمند
معماری خانه هوشمند
  انواع ساختار کنترلر مرکزی
  روش های گوناگون ارتباط داخلی
  پیاده سازی PLC
  نرم افزارHomeControl

## Slide 133: پیاده سازی PLC
بررسی کارهای صورت گرفته

## Slide 134
کارهای انجام شده برای ساخت PLC
شبیه سازی و ساخت ماژول فرستنده
شبیه سازی و ساخت ماژول گیرنده
شبیه سازی کانال ارتباطی
پیاده سازی نهایی سیستم انتقال داده PLC

## Slide 135
سیستم انتقال داده
فرستنده
کانال
گیرنده

## Slide 136
فرستنده
واحد پردازش
واحد مدولاسیون
واحد فیلترینگ
واحد تقویت کننده
واحد کوپلینگ

## Slide 137
واحد مدولاسیون
به دلیل دیجیتال بودن بخش ارسال داده از مدولاسیون FSK استفاده شده است.
- استفاده از موج حامل سینوسی
- انتقال داده بر اساس تغییر فرکانس
- انتخاب فرکانس بر مبنای ایجاد کمترین تداخل بین سمبل های ارسالی

## Slide 138
مقاومت در برابر نویز سفید
مقاومت در برابر تداخل
سادگی پیاده سازی
داشتن پهنای باند موجود
نوع نویز های موجود در کانال
استفاده از دو فرکانس 80کیلوهرتز و 150کیلوهرتز برای ارسال بیت های صفر و یک
سازگاری با استاندارد CENELEC
مزایای مدولاسیون FSK

## Slide 139
فرستنده
واحد پردازش
واحد مدولاسیون
واحد فیلترینگ
واحد تقویت کننده
واحد کوپلینگ

## Slide 140
واحد فیلترینگ
فیلتر باترورث میان گذر با فرکانس مرکزی 120 کیلوهرتز و پهنای باند 80 کیلوهرتز

## Slide 141
فرستنده
واحد پردازش
واحد مدولاسیون
واحد فیلترینگ
واحد تقویت کننده
واحد کوپلینگ

## Slide 142
واحد تقویت کننده
با توجه به این که دمدولاتور در محدوده ی ولتاژ ورودی خاصی کار می کند
این تقویت کننده باید دارای slew rate بالایی باشد زیرا ولتاژ ورودی دارای فرکانس بالا و دامنه ی بزرگی است
بهره ی این مدار در حدود 2 است

## Slide 143
فرستنده
واحد پردازش
واحد مدولاسیون
واحد فیلترینگ
واحد تقویت کننده
واحد کوپلینگ

## Slide 144
واحد کوپلینگ
حذف ولتاژ برق و فرکانس پنجاه هرتز
ترانس برای ایزوله کردن مدار فرستنده و گیرنده از برق شهر است
همچنین این ترانس به کمک یک خازن نقش فیلتر را در فرستنده و گیرنده دارد
بعد از فرستنده و قبل از اتصال به شبکه ی برق شهر
قبل از گیرنده و بعد از شبکه ی برق شهر

## Slide 145
سیستم انتقال داده
فرستنده
کانال
گیرنده

## Slide 146
کانال
استفاده از خطوط برق به عنوان کانال

## Slide 147
مزایا
گستردگی در همه جای ساختمان
نداشتن هزینه جدید
استفاده مضاعف هم به عنوان منبع تغذیه هم کانال ارتباطی
امکان کنترل وسایل برقی(ON/OFF)
امکان ایجاد LAN و HAN و استفاده از اینترنت
هزینه تقریبا صفر در مقایسه با تلفن و موبایل

## Slide 148
معایب
نویز زیاد
پاسخ فرکانسی متغیر با زمان
تغییرات امپدانسی شدید خطوط برق
مشکلات امنیتی به دلیل دسترسی همگانی

## Slide 149
سیستم انتقال داده
فرستنده
کانال
گیرنده

## Slide 150
گیرنده
واحد کوپلینگ
واحد فیلترینگ و تقویت
واحد محدود کننده
واحد دمدولاسیون

## Slide 151
واحد دمدولاسیون
سیگنال آنالوگ متشکل از یک موج سینوسی با فرکانس متغییر
تشخیص بیت های ارسالی با توجه به فرکانس موج ورودی
تشخیص فرکانس با استفاده از روش های متفاوت:
  تعداد عبور از صفر
  مشتق گیری
  و...

## Slide 152: فهرست مطالب
خانه های هوشمند و نیاز های گوناگون
  کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند
    کاهش قیمت برق مصرفی
    کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند
  خانه هوشمند و کنترل از راه دور
    استفاده از شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه ها
    ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن
    نمایشگر خانگی
  خانه ایمن
    سیستم امنیتی در خانه های هوشمند
معماری خانه هوشمند
  انواع ساختار کنترلر مرکزی
  روش های گوناگون ارتباط داخلی
  پیاده سازی PLC
  نرم افزارHomeControl

## Slide 153: نرم افزار HomeControl

## Slide 154: معرفی برنامه
کاربردهای برنامه
ویژگی های مورد نیاز برنامه
  قابلیت ارتقا
ارتباط با کاربر

## Slide 155: معرفی برنامه
کاربردهای برنامه
ویژگی های مورد نیاز برنامه
  قابلیت ارتقا
ارتباط با کاربر

## Slide 156: کاربرد های برنامه
کنترل لوازم خانه
کنترل و تثبیت شرایط محیطی خانه
کنترل اجزای دیگر HomeControl
ایجاد ارتباط میان اجزای مختلف HomeControl

## Slide 157: معرفی برنامه
کاربردهای برنامه
ویژگی های مورد نیاز برنامه
  قابلیت ارتقا
ارتباط با کاربر

## Slide 158: ویژگی های مورد نیاز برنامه
مستقل از سیستم عامل
قابلیت انعطاف پذیری
قابلیت گسترش پذیری یکطرفه (کاربران واسط)

## Slide 159: قابلیت ارتقا
برنامه ی اصلوبمند و قابل ارتقا از طرف برنامه نویس
قابلیت گسترش پذیری یکطرفه از طریق نوشتن Driver

## Slide 160: معرفی برنامه
کاربردهای برنامه
ویژگی های مورد نیاز برنامه
  قابلیت ارتقا
ارتباط با کاربر

## Slide 161: ارتباط با کاربر
از طریق رایانه ی مرکزی و نرم افزار اصلی
از طریق رایانه های متصل به شبکه و نرم افزار تحت شبکه (در حال انجام)
از طریق تلفن همراه هوشمند و نرم افزار مخصوص (در دست بررسی)

## Slide 162: مراحل تهیه و ساختار برنامه
کاربران
طبقه بندی خانه
دریافت و ارسال دستورات و اطلاعات
برنامه ریزی رویدادها

## Slide 163: مراحل تهیه و ساختار برنامه
کاربران
طبقه بندی خانه
دریافت و ارسال دستورات و اطلاعات
برنامه ریزی رویدادها

## Slide 164: کاربران
کاربران
Normal
دسترسی به لوازم خانه محدود است
Admin
دسترسی به تمامی لوازم خانه

## Slide 165: مراحل تهیه و ساختار برنامه
کاربران
طبقه بندی خانه
دریافت و ارسال دستورات و اطلاعات
برنامه ریزی رویدادها

## Slide 166: طبقه بندی خانه
خانه
اطاق n
…
اطاق 1
Devices
Sensors
Thermal
Power
Luminosity
Controllable
On/Off
…

## Slide 167: مراحل تهیه و ساختار برنامه
کاربران
طبقه بندی خانه
دریافت و ارسال دستورات و اطلاعات
برنامه ریزی رویدادها

## Slide 168: دریافت و ارسال دستورات و اطلاعات
Main Program
Main Board
GSM
Devices
Sensors
….
Serial or USB

## Slide 169: مراحل تهیه و ساختار برنامه
کاربران
طبقه بندی خانه
دریافت و ارسال دستورات و اطلاعات
برنامه ریزی رویدادها

## Slide 170: برنامه ریزی رویدادها
مشاهده وضعیت
بررسی شرط
انتخاب تغییرات
پیشبینی
انجام تغییرات

## Slide 171: چشم اندازها و چالش ها
یکی شدن کنتور ها
یکی شدن خطوط انتقال اطلاعات:
  اینترنت
  تلفن
  تلویزیون
  اطلاعات مربوط به کنتور ها
  ...
خرید و فروش لحظه ای برق از طریق کنتور

## Slide 172: ارائه ی عملی

## Slide 173
با تشکر از شما