## Slide 1
فشار و آثار آن
6
خروج
فهرست

## Slide 2
فهرست مطالب
آموختیم که...
نیرو -فشار
یک پله بالاتر
تاثیر دو نیروی یکسان بر مساحت سطح متفاوت
توجیه چند پدیده علمی و فشار در جامد ها
فشار در مایع
ظروف مرتبط و سطح آزاد مایع
اصل پاسکال
ترمز هیدرولیکی
خروج
فشار در گازها
توجیه چند پدیده علمی و فشار در گازها
بعد

## Slide 3
در سال های گذشته با مفهوم نیرو و اثرات آن بر روی جسم آشنا شدید.شما یاد گرفتید که یکای اندازه گیری نیرو نیوتون است. مفاهیم نیرو و فشار در زندگی روزمره خیلی به هم نزدیکند.بنابراین در این فصل شما با مفهوم فشار و تفاوت آن با نیرو آشنا خواهید شد.
آموختیم که
خروج
فهرست
بعد

## Slide 4
به اثر متقابل بین دو جسم نیرو گفته می شود . یکای اندازه گیری آن نیوتون است.
نیرو(F)
به مقدار نیرویی که به واحد سطح وارد می شود فشار گفته می شود.یکای اندازه گیری فشار نیوتون بر متر مربع یا همان پاسکال است. این کمیت توسط فشار سنج قابل اندازه گیری است.
برای محاسبه مقدار فشار از رابطه زیر استفاده می کنیم:
فشار (P)
فشار
_________________ =
نیرو
مساحت سطح
P
________ =
F
A
نیوتون(N)
متر مربع(m2)
نیوتون بر متر مربع یا پاسکال(N/m2) یا (Pa)
هر پاسکال معادل یک نیوتون بر متر مربع است.
خروج
فهرست
بعد

## Slide 5
یک پله بالاتر
اتمسفر
بار
=
سانتی متر جیوه
میلی متر جیوه
نیوتون بر متر مربع
نیوتون بر سانتی متر مربع
=
پاسکال
×76
×760
×10
×10000
برای اندازه گیری فشار از یکاهای دیگری نیز استفاده می شود مانند:
اتمسفر(atm)-بار (bar)- نیوتون بر سانتی متر مربع( N/cm2)-میلی متر جیوه(mmHg)- سانتی متر جیوه(cmHg)
رابطه این یکاها به قرار زیر است:
×10
×100000
×
خروج
فهرست
بعد

## Slide 6
با توجه به دو شکل زیر ، نیروهای مساوی را به دو سطح مختلف وارد می کنیم، نتیجه آن می شود که فشار های متفاوتی حاصل می شوند:
تاثیر دو نیروی یکسان بر مساحت های سطح های متفاوت
« نیرو در سطح کوچکتر متمرکز شده درنتیجه فشار بیشتری تولید می شود»
« نیرودر سطح بزرگتر پخش می شوددرنتیجه فشار کمتری تولید می شود»
F=45N
F=45N
A=0/9 m2
A=0/3 m2
P
________ =
F
A
P
__________ =
45N
0/9 m2
=
=
P
50
(Pa)
P
________ =
F
A
P
__________ =
45N
0/3 m2
P
150
P
(Pa)
خروج
صفحه بعد
فهرست

## Slide 7
مثال 1:
مکعبی به جرم 360 کیلوگرم با ابعاد 0/2 × 0/5 ×1 متر در اختیار داریم . مکعب را از وجه های مختلف روی سطح صاف افقی زمین قرار می دهیم.بیشترین و کمترین فشاری که از سوی از سوی نیروی وزن مکعب به سطح زمین وارد می شود، به صورت زیر قابل محاسبه است:
P
________ =
F
A
P
____________ =
3600N
0/2 ×0/5 m2
P
____________ =
3600N
0/1 m2
=
P
36000
(Pa)
P
________ =
F
A
P
____________ =
3600N
1 ×0/2 m2
P
____________ =
3600N
0/2 m2
=
P
18000
(Pa)
P
________ =
F
A
P
____________ =
3600N
1 ×0/5 m2
P
____________ =
3600N
0/5 m2
=
P
72000
(Pa)
1
2
3
در حالت 1 کمترین فشار از سوی وزن مکعب به سطح زمین وارد می شود زیرا مساحت سطح تماس بزرگتری دارد و در حالت 2 کمترین فشار از سوی مکعب به سطح زمین وارد می شودزیرا مساحت سطح تماس آن کوچک تر از بقیه است.
خروج
فهرست
قبل
بعد

## Slide 8
یک پونز نسبت به یک میخ با نیروی دست به راحتی در دیوار یا تخته چوبی فرو می رود:
به دلیل ریز و کوچک بودن مساحت سطح تماس پونز نسبت به یک میخ ، نیرو در سطح بسیار کم متمرکز شده و تولید فشار
بیشتری می کند.
یک اسکی باز اگر چوب اسکی به پا داشته باشد نسبت به حالتی که بدون چوب اسکی باشد، در برف
تازه باریده شده کمتر فرو می رود:
استفاده از چوب اسکی مساحت سطح تماس را به مقدار زیادی افزایش می دهد در نتیجه فشار حاصل
از نیروی وزن شخص کاهش می یابد بنابراین شخص در این حالت کمتر در برف فرو می رود.
برای اتصال قطعات چوبی، علاوه بر پیچ و مهره از واشر نیز استفادخ می شود:
استفاده از واشر در زیر پیچ سبب افزایش مساحت سطح تماس شده در نتیجه نیروی حاصل از محکم شدن پیچ
و مهره در سطح وسیعتری پخش شده و فشار کمتری تولید می کند بنابراین به سطح چوب آسیب کمتری وارد می کند.
به شرط ثابت بودن نیرو ، با کاهش مساحت سطح ، مقدار فشار حاصل شده افزایش می یابد.
توجیه چند پدیده علمی با توجه به مفهوم فشار
خروج
صفحه بعد
فهرست

## Slide 9
برای ساخت بنا در زمین های نرم از پایه های یک پارچه استفاده می شود .( مطابق شکل) زیرا نیروی وزن حاصل از بنا در مساحت سطح بیشتری پخش شده و فشار کمتری را تولید می کند در نتیجه ساختمان با نشست کمتری همراه خواهد بود.
دیوار نواری
دیوار یک پارچه
مثال 2:
شخصی به جرم 72 کیلو گرم را در نظر بگیرید.اگر مساحت سطح تماس هر پای این شخص با زمین 200 سانتی متر مربع باشد،فشار حاصل ازوزن بدنش با زمین را محاسبه کنید.
مساحت سطح تماس هر پا A = 200 cm2 = 0/02 m2
نیروی وزن شخص F= 72 kg × 10 = 720N
P
________ =
F
A
P
____________ =
720N
2 ×0/02 m2
18000
P
____________ =
720N
0/04 m2
=
(Pa)
خروج
فهرست
قبل
بعد

## Slide 10
مایع ها نیز همانند اجسام جامد می توانند به سطح زیرین خود نیرو و در نتیجه فشار وارد کنند. شما فشار حاصل از آب را در زندگی خود تجربه کرده اید. برای مثال وقتی یکی از انگشتان خود را جلوی آبی که از شیلنگ بیرون می آید می گیرید،فشار آب را به راحتی احساس می کنید و یا در اعماق بیشتر استخر پر از آب، فشار آب بیشتر بر روی بدنمان احساس می شود.
یکی از عوامل موثر در فشار مایع ها ارتفاع ستون مایع ( عمق مایع) است که با افزایش عمق مایع، فشار حاصل شده نیز افزایش می یابد.با توجه به تصاویر زیر مفهوم این عبارت را بیشتر متوجه خواهید شد:
با توجه به تصویر متوجه می شویم که آب نسبت به روزنه c ارتفاع بیشتری دارد و نیروی
وزن حاصل از آن فشار بیشتری را در این نقطه و سایر نقاط همتراز با نقطه c تولید می کند
در حالی که نسبت به نقطه a ،ارتفاع آب کمتر بوده در نتیجه فشار حاصل از وزن آن نیز کاهش
می یابد.
فشار در مایع ها
c
b
a
c
b
a
آب
فشار یک مایع در عمق معین از سطح مایع، در همه جهت ها یکسان است.
خروج
فهرست
بعد

## Slide 11
ظروف مرتبطه مجموعه ظروفی با شکل های مختلف و با دهانه باز هستند که از قسمت انتهایی به یکدیگر متصل اند.با ریختن یک مایع درون یکی از ظروف، مایع درون تمامی ظروف به جریان در می آید تا جایی که سطح آزاد مایع در همه آنها هم سطح شود بنابراین فشار در نقاط هم تراز یکسان خواهد بود.
ظروف مرتبطه و بررسی سطح آزاد مایع
1
2
3
4
P1=P2=P3=P4
آزمایش ظروف مرتبطه ثابت می کند که فشار در مایع ها به شکل و حجم ظرف و مقدار کلی مایع بستگی ندارد بلکه به ارتفاع ستون مایع(عمق مایع) بستگی دارد.
سطح آزاد مایع
خروج
صفحه بعدSlide 13
فهرست

## Slide 12
مثال :
با توجه به شکل ، کدام ساختمان از نظر آبرسانی دچار مشکل می شود و راهکار چیست؟
از آنجایی که ارتفاع ساختمان بلند نسبت به ارتفاع منبع آبرسانی بیشتر است،لذا آب فشار لازم را جهت انتقال به طبقات بالایی ساختمان را نخواهدداشت بنابراین عاقلانه ترین راهکار آن است که این ساختمان مجهز به پمپ آب شود تا بتواند آب را با فشار بیشتری به طبقات بالایی انتقال دهد.
خروج
فهرست
قبل
بعدSlide 14

## Slide 13
این اصل بیان می کند که اگر بر بخشی از یک مایعی که درون ظرفی محصور است فشار وارد شود
این فشار بدون ضعیف شدن به بخش های دیگر مایع و دیواره های ظرف نیز وارد می شود.
کاربرد های اصل پاسکال:
از این اصل در ساخت منگنه های آبی، ترمز های هیدرولیکی ،پرس کردن
برخی از اجسام و ... استفاده می شود.
اصل پاسکال
این وسیله بر اساس اصل پاسکال عمل می کند یعنی وقتی راننده ای پدال ترمز را فشار می دهد، این فشار با همان مقدار توسط روغن ترمز به پیستون ها وکفشک ها و بالشتک ها منتقل می شود. کفشک ها به کاسه ترمز عقب و بالشتک ها به صفحه که به چرخ جلو متصل است نیرو وارد کرده و خودرو متوقف می شود.
نحوه عملکرد ترمزهای هیدرولیکی خودروها
خروج
فهرست
بعد

## Slide 14
با اعمال نیروی کوچکی بر روی پیستون 1، فشار زیادی تولید می شود.فشار ایجاد شده بدون تغییر به
پیستون 2 منتقل می شود و به دلیل بزرگ بودن سطح تماس پیستون می تواند به نیروی بزرگی نیز
غلبه کند.
( به عبارت دیگر می توان گفت با وارد کردن نیروی کوچـک در پیستون 1 می توان به نیــروی
بزرگتری که خود بعنوان نیروی مقاوم است، غلبه کرد.)
نحوه عملکرد ترمزهای هیدرولیکی خودروها
یک پله بالاتر
در فشار حاصل از مایع ها سه عامل : چگالی مایع، شتاب گرانش زمین و ارتفاع ستون مایع بستگی دارد و با افزایش هر یک از این عوامل ،فشار نیز به همان نسبت افزایش می یابد و این فشار مطابق رابطه زیر قابل محاسبه است:
P= ρ × g × h
فشار( N/m2)
چگالی( kg/m3)
شتاب گرانش زمین(N/kg)
ارتفاع ستون مایع (m)
2
1
خروج
فهرست
بعد

## Slide 15
گازها نیز مانند مایع ها فشار وارد می کنند.وقتی با شست دستمان بر روی لاستیک دوچرخه فشار وارد می کنیم
تا میزان باد آن را بررسی کنیم در واقع شست دستمان با مقاومتی همراه می شود که این مقاومت حاصل از فشار
هوای درون لاستیک دوچرخه است.
فشار در گازها
جوّ یا اتمسفر همان هوای اطراف کره زمین است که تا ارتفاع معینی کره زمین را در برگرفته است. با افزایش ارتفاع نسبت به سطح زمین فشار هوا کمتر
می شود زیرا تراکم مولکول ها در سطح زمین متراکم تر از ارتفاع های بیشتر است.
بررسی فشار هوا نسبت به زمین
فشار هوا در مناطق ساحلی و کم ارتفاع بیشتر از فشار هوا در مناطق کوهستانی و مرتفع است.
1000 کیلومتر
جوّ یا اتمسفر
خروج
فهرست
بعد

## Slide 16
1-نوشیدن نوشیدنی ها توسط نی:
با مکش هوای درون نی ، فشار هوا درون آن کاهش می یابد بنابراین فشار اتمسفر، بر سطح مایع درون لیوان اثر
گذاشته و مایع درون لیوان را از طریق نی به درون دهان ما انتقال می دهد.
2-مچاله کردن ظرف فلزی به کمک فشار هوای محیط:
ابتدا قوطی خالی نوشابه را توسط گرمکن یا شعله مستقیم حرارت می دهیم،در این حالت هوای درون قوطی گرم ، منبسط و پر فشار می شود.در مرحله بعدی قوطی را درون ظرف محتوای آب سرد وارونه می کنیم، با انقباض و کم فشار شدن هوای درون قوطی و ایجاد اختلاف فشار بین محیط درون و بیرون قوطی، فشار هوای بیرون به دیواره خارجی قوطی نیرو واردکرده و آن را مچاله می کند.
توجیه چند پدیده علمی با توجه به فشار گازها
1
2
3
4
5
6
خروج
صفحه بعد
فهرست

## Slide 17
مثال1 :
چرا هنگام انتقال آب به درون بطری توسط قیف، بهتر است قیف را کمی از دهانه بطری فاصله بدهیم؟
با ریختن آب درون بطری سطح آب بالا می آید و در اثر بسته بودن دهانه بطری، هوای بالای مایع فشرده و پر فشار
می شود در نتیجه مانع از انتقال آب از قیف به بطری می گردد. ولی با ایجاد فاصله بین قیف و دهانه بطری ضمــن بالا آمدن
سطح آب ، هوای بطری به راحتی خارج شده و مقاومتی در برابر انتقال مایع ایجاد نمی کند.
خروج
صفحه بعد
فهرست
قبل

## Slide 18
مثال2 :
دانش آموزی با ساخت یک مدل دستگاه تنفسی تصمیم دارد عملکرد دستگاه تنفسی را به کمک تاثیر فشار هوا
به کلاس گزارش دهد. ایشان در هر یک از مراحل زیر تاثیر فشار هوا را در محوطه بطری و درون بادکنک ها
این گونه گزارش می کند:
با کشیدن بادکنک انتهایی به سمت پایین ، حجم بطری افزایش و فشار هوای درون آن کاهش می یابد در نتیجه مقداری
هوا از طریق نی وارد بادکنک ها شده و آنها را پر باد می کند.( شبیه به این عمل در هنگام عمل دم رخ می دهد)
با و با فشار دادن بادکنک انتهایی به سمت بالا( داخل بطری)حجم بطری کاهش ولی فشار درون آن افزایش می یابد
در نتیجه فشار زیاد هوای درون بطری سبب فشردگی بادکنک ها و خروج هوا از طریق نی به محیط بیرون می شود.
( شبیه به این اتفاق در عمل بازدم رخ می دهد)
هوا
هوا
خروج
فهرست
قبل