## Slide 1
معرفی پروژه :
مساحت زمین : 32000 متر مربع
مساحت زیر ساخت : 73800 مترمربع
تعداد آپارتمان : 509 واحد
سال آغاز طراحی 1378
        طراح معماری: مسعود محمدی
سال آغاز عملیات ساخت 1380
مجموعه مسکونی زیتون از شمال به خیابان رزمندگان اصلی و از شرق و جنوب به دو خیابان ده متری فرعی محدود شده است.
خیابان رزمندگان
خیابان فرعی 10 متری
خیابان فرعی 10 متری
اقلیم :گرم و خشک
محل احداث پروژه:اصفهان –خیابان رزمندگان

## Slide 2
مسیرهای دسترسی به سایت

## Slide 3
محور اصلی وگره

## Slide 4
ورودی های سایت
ورودی اصلی
ورودی فرعی
ورودی سواره
طراحی ورودی های ساختمان برای هدایت کردن مستقیم به طرف مسیرهای عمومی و عدم هدایت به مناطق خصوصی
تحلیل ورودی ها:
یکی از مشکلاتی که شاید در طراحی زمین هایی که در یک جهت کشیدگی دارند دور شدن مسافتها ست.
وجود دسترسی ها یکی از شمال ویکی از جنوب (اضلاع کوچکتر) ودو تا از ضلع شرقی (ضلع بزرگتر) توانسته مشکل دوری مسافتها را به راحتی مرتفع کند وشخص می تواند به راحتی از بیرون با طی کردن مسا فت کوتاه به قلب مجموعه دست یابد.

## Slide 5
ورودی های مجموعه:
این مجموعه چهار ورودی دارد که یکی از انها ورودی اصلی است که مشرف به خیابان اصلی است و در عرض زمین قرار گرفته است و سه ورودی دیگر در دو ضلع دیگر که مشرف به خیابان 10 متری هستند )قرار گرفته اند که در مجموع دسترسی انسان را به تمام نقاط مجتمع اسان می کند. ورودی اصلی با یک قوس به سمت دا خل مجتمع یک حالت دعوت کنندگی ایجاد نموده است

## Slide 6
بررسی سلسله مراتب در مسیر حرکت:
محوطه داخل مجتمع
(نیمه عمومی)
داخل واحد
(کاملا خصوصی)
خیابان
(کاملا عمومی)
حیاط
(نیمه عمومی)
داخل بلوک(نیمه خصوصی)

## Slide 7
واحدها
واحدها
واحدها
الگوی حرکت پیاده:
واحدها
ورودی
حیاط مشترک
بلوک ها

## Slide 8
مسیرهای سواره و پیاده در سایت
مسیر پیاده
ورودی مشترک سواره و پیاده
ورودی اصلی سواره
ورودی اصلی پیاده
وجود یک مسیر حرکتی پیاده از شمال به جنوب ودو تا مسیر حرکتی شرقی غربی که از در ورودی شروع شده و در مسیر حرکت خود به حیاط ها ی مرکزی راه میابد شبکه راههای جهت دست یابی به واحدها را به راحتی فراهم نموده است گستردگی و تنیدگی ساختمان ها با هم بر روی مسیرهای حرکتی موجب ایجاد سایه های خنک در این مسیرها شده وهمچنین عبور این مسیرها از بین فضاهای سبز حرکت در این مسیر ها را دلنشین میکند.

## Slide 9
سرسرا
مسیر شمالی و جنوبی
مسیر شرقی غربی
گذرگاه های سر پوشیده
در این مسیر دسترسی به 4 سرسرا فراهم شده است و یک مسیر پیاده اصلی از شمال به جنوب، از عمارت سردر شروع شده و تا دروازه جنوبی ادامه پیدا می کند.
مسیر شمالی جنوبی از پنج حیاط می گذرد.اتصال بین حیاط ها از طریق گذر های سرپوشیده ای که از زیر حجم های پر عبور می کند ایجاد شده است و با مسیر های شرقی غربی در دو نقطه تقاطع دارد

## Slide 10
نفوذ پذیری
خوانایی

## Slide 11
ورودی اصلی
ورودی فرعی
پارکینگ

## Slide 12
پارکینگ
انبار
سالن اجتماع
راه پله
پلان زیر زمین
پارکینگ مجتمع

## Slide 13
ورودی ماشین از سر در شرقی
ورودی ماشین از سر در شرقی
ورودی ماشین از سر در شمالی
پارکینگ
حرکت ماشین
پارکینگ اتومبیل ها به دلیل ناهنجاری های صوتی و تصویری به زیر زمین مجموعه انتقال یافته اند.
طبقه هم کف به افراد پیاده اختصاص دارد.دو مسیر پیاده از شرق به غرب و از دروازه های شرقی آغاز شده، پس از عبور از حیاط به خندق دور و پارکینگ ها در زیرزمین منتهی می شود.
مسیرها

## Slide 14
ساختمان های مجموعه از 42حجم در 10 طرح مختلف تشکیل شده است. 8 حجم با ارتفاع 9 طبقه با دو طرح متفاوت که در حاشیه پروژه قرار گرفته است. 18 حجم با ارتفاع 4 طبقه با 5 طرح متفاوت، 16 حجم با ارتفاع 3 طبقه با 3 طرح متفاوت که در
اطراف فضاهای باز مرکزی ( قرار گرفته اند).
حجم ها تابع شرایط مختلف و نیاز طرح ، شکل های مختلفی به خود گرفته اند.
بلوک ها
هماهنگی وتنیدگی واحدها در عین متفاوت بودن :
با نگاه اول به مجتمع زیتون انسان یک پیوستگی و هماهنگی در کل مجموعه می بیند و متوجه ویژگی های مشترکی بین انها می شود که مانند دانه های تسبیه انها را به هم متصل کرده عواملی که در این تفکر بصری دخالت دارند تا انسان این مجموعه را با وجود اینکه احجام تکرار شونده ای ندارد به عنوان یک کل واحد ببیند 1- نوع مصالح به کار رفته 2- رنگ احجام 3- هنرمندی طراح در بافتن این واحدها با هم 4- چیدمان انها وترکیب احجام در ارتفاع است.

## Slide 15
ساختمان های 9 طبقه
حیاط های مرکزی

## Slide 16
مدولهای تکرار شونده:

## Slide 17
فضاهای سبز در مسیر حرکت پیاده ودر قلب مجموعه گسترده شدهاست.
فضاهای سبز :

## Slide 18
فضاهای خصوصی واحدها
فضاهای نیمه خصوصی-راه پله ها
فضاهای عمومی-حیاط ها
عرصه ها

## Slide 19
پر و خالی:
مرز فضاهای پر و خالی به شکل خطوط دندانه داریست که مانند انگشتان دو دست در هم چفت و بست شدهاند.

## Slide 20
پلان طبقات میانی

## Slide 21
پلان آپارتمانی های 9 طبقه

## Slide 22
همسایگی

## Slide 23
نمونه پلانهای آپارتمانهای 9 طبقه
واحد ها
راه پله و آسانسور
همسایگی

## Slide 25
تاثیر اقلیم بر طراحی:
از انجایی که اقلیم اصفهان گرم و خشک میباشد در فصول گرم سال دارای روز های ا فتابی وگرم است که راه رفتن برای انسان زیر این ا فتاب ملال ا ور است. طراح با طراحی خود طوری پیوند و ارتباط بین احجام ایجاد کرده که در بعضی قسمت ها این احجام بر روی معابر قرار گرفته و سایه های حاصل از ان در روزهای افتابی بسیار خنک ودلنشین است.که نمونه های این عناصر در معماری سنتی ایران نیز وجود دارد از طرفی با چیدن بناها در اطراف حیاط یک فضای مرکزی مطلوبی ایجاد کرده که در معماری سنتی به ان حیاط مرکزی گفته می شد واشاره به معماری درون گرای اقلیم گرم وخشک دارد.

## Slide 26
همچنین گسترش مجموعه در ارتفاع ( وتراکم نسبتا زیاد ان) وطراحی بلوکها به صورت مجموعه واحد های به هم چسبیده موجب شده که سطح تماس واحدها با بیرون کم به گونه ای که توسط یک و حداکثر دو ضلع بادیوار بیرون در تماس باشند که این مساله در کاهش تبادل حرارت با بیرون در گرما وسرما بسیار موثر است.
سیستم گرمایش:شوفاژ(موتورخانه مرکزی) بانصب رادیاتور آلومینیومی
سیستم سرمایش:کانال کشی کولر آبی

## Slide 27
مصالح مصرفی نما :
آجر خشتی
سنگ قرمز محلی
سیمان کاری چکشی
کاشی
رنگ های شاخص:
زرد
آبی
گلبهی
سیستم ساخت
نوع اسکلت:بتن آرمه-
سقف ها از تیرچه بلوک و مقاوم در برابر زلزله

## Slide 28
مجموعه زیتون از مدولهایی تشکیل شده که هر مدول تعدادی از واحدها را در کنار هم و در خود جای داده است. شکل گیری این مدولها به شکل فرفره موجب شده که نور گیری وتهویه را در ان توسط بازشو های محیطی بسیار اسان کرده است.
جریان هوا
تهویه و نور طبیعی:

## Slide 29
نورگیری در واحدها به خاطر فرم فرفرهای شکل بلوک به صورت بسیا خوب انجام میگیرد

## Slide 30
پر وخالی در نما:

## Slide 31
پر وخالی در نما:

## Slide 32
سایه اندازی

## Slide 33
محرمیت و دید
18 متر
36 متر
دید به حیاط مرکزی
دید به خیابان
دید به حیاط و واحد مجاور

## Slide 34
تقویت حریم
تراس های جلویی ایجاد یک فضای ارتباطی بین خیابان و مجتمع می کند.
مرزهای مالکیت و فضاهای خصوصی با گیاه کاری ، کف سازی یا نرده مشخص می شود.

## Slide 35
امنيت
ویژگیهای فیزیکی مجموعه
فضاهای عمومی مشترک
بزرگ بودن اندازه مجموعه
ویژگیهای اجتماعی مجموعه
طراحی شده برای خانواده های با در آمد متوسط
ویژگیهای مجموعه زیتون
قرارگیری فضاهای عمومی(تجاری،...) در ورودی اصلی و به دور از واحد های مسکونی

## Slide 36
کنترل فضاها
- محوطه سازی مجموعه به گونه ای است که ،ایجاد نقاط کور یا مخفی نمی کند.
- پیاده رو ها وفضاهای حیاط به خوبی
روشن و مشخص است
- افزایش حس امنیت به دلیل قرار گیری تعدادی از بلوک ها اطراف حیاط های مرکزی وبرقراری روابط اجتماعی بیشتر بین ساکنین آنها.