## Slide 1
”بسمه تعالی“
معماری اسلامی
”گرمابه“

## Slide 2
فهرست:
وجه تسمیه
تاریخچه و پیشینه
سیر تحول
معماری حمام
ورودی
بینه
میاندر
گرمخانه
خزانه
استخریا چاله حوض
شاه نشین
خن یا تون
دودکش و گربه رو
نورگیری و تهویه
مصالح
تزیینات
نمونه ها
حمام خسرو آقا اصفهان
حمام چهار فصل اراک
حمام وکیل شیراز
حمام گنجعلی خان کرمان
حمام علی آقا اصفهان
حمام خان یزد
حمام سلطان امیر احمد کاشان
حمام فین کاشان
تصاویر استفاده شده مربوط به یک بنا نمی باشد و بر اساس نیاز از تصاویر مربوطه ی بناهای مختلف در کنار هم استفاده شده است.

## Slide 3
وجه تسمیه حمام:
گرم
گرمابه
آبه نه به معنی آب به محل
ساختمان

## Slide 4
تاریخچه و پیشینه:
ایرانیان همواره به آب احترام میگذاشتند.
بعد از ظهور اسلام این موضوع تشدید شد.
قبل از اسلام مهر و زرتشت پادیاو
ایرانیان قدیم آبی را سالم میدانستند که سه چارک عرض،سه چارک طول،سه چارک ارتفاع تقریبا همان آب کر اسلام.

## Slide 5
سیر تحول:
در زمانهای خیلی قدیم ایرانیان حمام می کردند ولی آثاری از حمام در حفاریها ی باستان شناسی و غیره بدست نیاوردند.
ولی در حفاریها سفالینه هایی بدست آمد که چیزی شبیه وان است منتها با اندازه ی بزرگتر
در 1500-2000سال پیش گرمابه ساختمانی گرم شستشو در ظرف بزرگی بنام آبزن
در بعضی مناطق برای جلوگیری از آلودگی آب کاریز از شیفتل بهره گیری می کردند
ورود حمام به خانه از اواسط دوران قاجاريه در ميان ثروتمندان
دراواخر دوران بهلوي حمام وارد خانه ايرانيان شد

## Slide 6
معماری حمام
حمامهاي قديم معمولاً چند متر از سطح کوچه و بازار پايينتر بود
برای سوار کردن آب در خزینه
علتهاي ساخت حمام در دل خاک:
مهمترين عامل در حمام انتقال آب به داخل حمام
پایین تر بودن حمام از معبر راحتي ورود آب به حمام
خود خاک عايق خوبي براي جلوگيري از به هدر رفتن گرماي حمام بوده است
از خاکي که برداشت مي کردند به عنوان مصالح استفاده مينمودند .

## Slide 7
اندامهای حمام:
اجزای اصلی حمام
فضاها به ترتیب بار حرارتی بیشتری می گیرند
بینه
میاندر
گرمخانه
گرمخانه
میاندر
بینه
ورود

## Slide 8
اندامهای حمام:
مجموعه ورودی شامل:
سردر
دالان برای جلوگیری از خروج هوای
گرم و ورود هوای سرد
دهلیز پاچال جایگاه استاد
حمام برای کنترل ورود و خروج

## Slide 9
بینه
بینه یا رختکن فضایی بزرگ و
سرپوشیده با حوضی بزرگ در میان و
سکوهایی در گرداگرد آن
بینه فضایی نیمه گرم و کمابیش خشک
دارای شکل مربع،هشت پهلو و کشکولی

## Slide 10
بینه

## Slide 11
میاندر
فضای بین بینه و گرمخانه
برای جلوگیری از انتقال سریع هوای گرم
راهرو یا دالانی که به چند جا راه دارد
آبریزگاه ها
جایگاه ستردن مو

## Slide 12
میاندر

## Slide 13
گرمخانه
اصلی ترین و بزرگترین و گرمترین
بخش گرمابه
خزینه ها
چاله حوض یا استخر
اجزای گرمخانه کریز یا شاه نشین
دستک

## Slide 14
گرمخانه

## Slide 15
خزینه ها
خزانه ها در حمام های مفصل
سه عدد بود
آب ولرم
آب سرد
آب داغ

## Slide 16
چال حوض

## Slide 17
شاه نشین و دستک
گوشه ای از گرمخانه به فضایی راه دارد بنام شاه نشین
شاهنشین به جای خزانه دارای حوضچه ی کوچکی بوده دستک

## Slide 18
تون یا خن
کوره ای برای گرم کردن آب درزیریا کنار گرمابه
سوخت بوته
آلیاژدیگ ها هفت جوش

## Slide 19
دودکش و گربه رو
هرگرمابه دارای دودودکش
بوده که دورازتون قرارداشتند.
گربه رو در گرمخانه وبینه
در بینه تعداد کمتر وبه تون دورتر
درگرمخانه تعداد بیشتر به تون
نزدیک تر
با عبور از کف گرمخانه
و بینه به گرم کردن فضا کمک می کردند

## Slide 20
پوشش گرمابه گنبد کلمبو
شیشه های کار گذاشته در سر گنبد جامخانه
عمل نورگیری و تهویه
با باز و بسته شدن شیشه ها در فصولی از سال دما
و رطوبت داخل حمام تنظیم می شد.
هر کدام از بخش های گرمابه یک جام خانه در گنبد داشت.
نورگیری و تهویه

## Slide 21
برخی از گرمابه ها برای روشنایی در شب چراغدان داشتند
چراغدان ها دارای سوراخهایی بودند که دود از آن بیرون می رفت
نورگیری و تهویه

## Slide 22
مصالح حمام
ديواره حمام و سقف آجر
ستون هاي حمام و کفبوش و لبه حوضها سنگ مرمر
ازاره ها ,حوضها وسکوها کاشی
پايه هاي حمام سنگ لاشه
لوله هاي سفالي مخصوص سيستم آبرساني حمام تنبوشه
خزينه ,تزيئنات سقف حمام , بوشش داخلي حوضها ساروج
(ترکيب ساروج : آهک ,خاک رس ,خاکستر ,لوئي ني مرداب ,
سفيده تخم مرغ يا شير که اين دو ماده بروتئيني باعث چسبندگي
بيشترساروج مي شده است.
تفاوت ساروج با سيمان:هرچه قدمت ساروج بيشترباشد
محکم تروسخت ترمي شود

## Slide 23
تزیینات حمام
عموما :
کف حمام با سنگ مرمر و دیگر سنگها آرایش می شد.
جاکفشیها از سنگ یا آجر و برش بالای آن طرحی از
قوسهای خفته
ازاره اغلب از سنگ یا کاشی و بعضی ازاره ها با
کاشی معرق و هفت رنگ
سردر ممکن است بسیار ساده و زمانی پر نقش و
نگار در بعضی موارد با آجر و کاشی و سنگ
مقرنس کاری شده و گاهی اوقات بسیار ساده و فقط با
اندودی از گچ آرایش شده.
آهکبری به صورت ساده و رنگی نیز از جمله تزیینات
داخلی مهم حمامها شمرده می شود

## Slide 24
تزیینات حمام

## Slide 25
حمام خسرو آقا
اصفهان
ورودی
بینه
گرمخانه
استخر

## Slide 26
حمام خسرو آقا
اصفهان
گرمابه خسرو آقا در اصفهان که
هم اکنون ویران شده.

## Slide 27
حمام خسرو آقا
اصفهان

## Slide 28
حمام چهار فصل
اراک
چهار فصل اراک که بینه ای با
دو
گرمخانه ی خصوصی و عمومی دارد.

## Slide 29
حمام وکیل شیراز

## Slide 30
حمام گنجعلی خان
کرمان
گرمخانه
بینه
ورودی

## Slide 31
حمام گنجعلی خان
کرمان

## Slide 32
حمام گنجعلی خان
کرمان

## Slide 33
حمام علی آقا
اصفهان

## Slide 34
حمام خان یزد

## Slide 35
حمام سلطان
امیر احمد کاشان

## Slide 36
حمام سلطان
امیر احمد کاشان

## Slide 37
حمام فین کاشان
گرمخانه
دهلیز
ورودی
بینه

## Slide 38
حمام فین کاشان
مهم از لحاظ رویداد تاریخی

## Slide 39
حمام وکیل کرمان
ورودی
بینه
گرمخانه

## Slide 40
حمام وکیل کرمان

## Slide 41
منابع
هنر و معماری اسلامی ایران
یادنامه استاد دکتر لطیف ابولقاسمی
معماری ایرانی
تقریر استاد محمد کریم پیرنیا
معماری ایران دوران اسلامی
محمد یوسف کیانی