## Slide 1
عدم تعادل | عامل مخل | عارضه
کل سازه بر روي یک ستون استوار بوده که به علت ضعیف بودن نتوانسته بارسقف را در طول این مدت تحمل کند همچنین بی توجهی روستاییان عاملی مضاعف جهت ریخته شده سقف به حساب می اید | ضعف سازه و مداخله انسان | تخریب سقف کلیسا

## Slide 2
عدم تعادل | عامل مخل | عارضه
رانش پی و واژگونی دیوار | ضعف سازه | تخریب دیوار کلیسا

## Slide 3
عدم تعادل | عامل مخل | عارضه
رانش کرسی چینی به سبب نشست پی و ترك حاصل در دیوار به علت نیروهاي حاصل از رانش پی | رانش پی | وجود ترك در دیوار و کرسی چینی

## Slide 4
عدم تعادل | عامل مخل | عارضه
شسته شدن و ریختن مصالح به سبب بارش هاي سالیانه | رطوبت | تخریب قسمتی از دیوار

## Slide 6
عدم تعادل | عامل مخل | عارضه
رانش کرسی چینی و کج شدن دیوار به سبب نیروهاي کششی وارده | رانش پی | ترك در کرسی چینی

## Slide 7
کلاف عرضی چوبی

## Slide 9
به علت رانش پی دیوار از حالت عادي خود خارج شده ولی به علت وجود کلاف عرضی در کرسی چینی ادامه رانش متوقف شده است با این وجود به علت خارج شدن دیوار از حالت تعادل دیوار و همچنین به علت وزن زیاد خود شروع به کج شدن نموده است

## Slide 10
عدم تعادل | عامل مخل | عارضه
عدم مقاومت مصالح در مقابل نیروهاي فشاري و عارضه حاصل از مداخله انسان وتخریب بیشتر بر اثر رطوبت و برف و باران | رطوبت – نیروهاي فشاري و عامل انسانی | تخریب قسمتی از دیوار

## Slide 11
مداخله انسانی در این عارضه عامل اول بوده و نیروي فشاري به عنوان عامل دم وارده برآن قسمت باعث تشدید عارضه شده و با وجود اینکه بنا در معرض رطوبت و برف باران قرار دارد باعث از بین رفتن این قسمت شده است

## Slide 12
مداخله انسانی
رطوبت و باران باعث شسته شدن و از بین رفتن مصالح شده اند

## Slide 13
عدم تعادل | عامل مخل | عارضه
تخریب قوس به دست اهاي به خاطر ضعف فرهنگی و تضعیف سقف به وسیله رطوبت و شسته شدن سقف به وسیله باران | رطوبت و مداخله انسان | تخریب دیوار در محل اتصال به سقف

## Slide 14
مداخله انسان عامل اول براي فرو ریختن قوس

## Slide 15: مداخله انسان عامل اول براي فرو ریختن قوس
رطوبت و باران به عنوان عامل دوم باعث شسته شدن و از بین رفتن مصالح شده اند

## Slide 16
عدم تعادل | عامل مخل | عارضه
کندن و استفاده از مصالح موجود در بنا توسط اهالی روستا | مداخله انسان | تخریب کرسی چینی

## Slide 17
عدم تعادل | عامل مخل | عارضه
تضعیف مصالح در اثر رطوبت و باران | رطوبت | فرو ریختن قسمتی از اجرهاي دیوار

## Slide 18
عدم تعادل | عامل مخل | عارضه
تخریب و کنده شدن آجر هاي دهانه بازشوها به علت کندن پنجره ها توسط اهالی روستا و دلالت بر ضعف فرهنگی شدید در روستا | مداخله انسان | آسیب دیدن دهانه بازشوها

## Slide 19
عدم تعادل | عامل مخل | عارضه
آسیب دیدن مصالح سقف بخاطر نفوذ رطوبت و ضعف در اجرا | رطوبت | تخریب سقف برج ناقوس

## Slide 20
عدم تعادل | عامل مخل | عارضه
فروریختن آجرهاي پایین محراب بخاطر بارش هاي سالیانه و رطوبت زیاد | رطوبت | تخریب پاي دیوار و کرسی چینی

## Slide 22
لدﺎﻌﺗ مﺪﻋ | ﻞﺨﻣ ﻞﻣﺎﻋ | ﻪﺿرﺎﻋ
ﻪﺑ راﻮﯾد نﺪﺷ اﺪﺟ و ﯽﻨﯿﭼ ﯽﺳﺮﮐ ﺶﻧار ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و ﯽﭘ ﺶﻧار | ﺶﻧار و ﺖﺴﺸﻧ | ﯽﻨﯿﭼ ﯽﺳﺮﮐ رد كﺮﺗ
مﺪﻋ و راﻮﯾد ﻦﯿﮕﻨﺳ نزو و ﯽﭘ ﺶﻧار زا ﻞﺻﺎﺣ ﺎﻫوﺮﯿﻧ ﺐﺒﺳ | ﯽﭘ | راﻮﯾد ﻦﺘﺨﯾر وﺮﻓ و
هﺪﺷ راﻮﯾد زا ﯽﺸﺨﺑ ﻦﺘﺨﯾر ﻞﻣﺎﻋ ﯽﺿﺮﻋ فﻼﮐ دﻮﺟو |  | 

## Slide 25: عدم وجود کلاف عرضی عامل مضاعف جهت تخریب دیوار